# Braun Diascanner Slidescan 4000

Braun Diascanner Slidescan 4000	1

Installation	1

Bildhanterare	1

Skanner softvara	1

Skanner	1

Användning	2

Från bildbehandlingsprogram	2

Direkt via Psfloader.exe (se ovan).	2

Användning av CS magasin/CS ramar	2

Mina erfarenheter så här långt	2

Skannerinställningar	2

Bildstorlekar	2

Skanningstid per bild	2

Skanna hela magasin	3

Skanna enskild bild via diabildshållaren	3

Om något går snett	3

Hjälp	3

OBS Enligt Scandinavian Photo kan man INTE använda pappramar. OBS

## Installation

### Bildhanterare

Börja med att installera programvara för bildhantering typ Adobe Photoshop Elements,

OBS om du redan har denna (version 3 eller högre eller annan Photoshop) så hoppa över detta steg!

### Skanner softvara

Installera CyberView X från medföljande CD.

Man kan behöva starta om datorn minst en gång!

Under Program i Startmenyn kommer nu CyberViewX.

### Skanner

Se till att du har ström till skannern innan du kopplar in USB kabeln. Se till att andra skanners är bortkopplade, (sladden ur!). Slå på strömmen till skannern. Windows skall nu hitta den själv.

## Användning

### Från bildbehandlingsprogram

Jag har provat från Photoshop Elements 4.0, och där startar men Elements.

Väljer ”Börja på  tom sida, och sedan cancel på namn.

Under Arkiv – Importera  dyker nu CyberView X MS upp. Välj detta alternativ, så startar CyberViews i ett eget fönster.

Här kan man antingen skanna in till bildbehandlingsprogrammet, eller till disk.

### Direkt via Psfloader.exe (se ovan).

Detta alternativ kan bara spara på disk

### Användning av CS magasin/CS ramar

När man skannar CS-magasin/CSramar, gör den orange plastbiten på ändan av armen att mer än ett dia kan matas in till skannerläget. Denna plast skall då skjuts tillbaka, gör detta genom att försiktigt trycka ner den yttersta ändan och sedan föra den i så långt det går åt andra hållet.

## Mina erfarenheter så här långt

### Skannerinställningar

Det finns en hel del olika inställningar, bl.a. upplösning, som kraftigt påverkar både skanningtid och storlek på den bildobjektet på disk.

I Active Frame Settings sätter man egenskaper för just denna bild. De kan också sättas på alla bilder i denna omgång genom att trycka på ”Apply to all”.

Men bäst är kanske att sätta egenskaper i ”Scan – Preferences” och sedan stänga applikationen en gång, då får man en fråga om man vill spara inställningarna. Yes så har man dem till nästa gång man ändrar.

Varning om Digital Ice – inställningar.

Kodak rekommenderar inte att man använder någon av Digital Ice, GEM eller ROC ihop med Kodachrome!

Prova er fram med Digital Ice, ROC och GEM. När ni hittat en kombination som passar, kanske ni skall spara denna som default via Scan – Preference.

ICE = Remove surface defects

ROC = Restore Original Colors

GEM = Analyze and remove digital grain

### Bildstorlekar

3600 DPI, 16 bitar, Scanmode Quality ger 93MB TIF filer och varierande storlek på JPG, kanske från 1MB till 20 MB

1800DPI ger c:a  23MB TIF

### Skanningstid per bild

Skanningtid vid maximal kvalitet är ca 3min per bild, således ca 2,5 tim för ett 50-magasin

Om man väljer lägre kvalitet på upplösning färgdjup och kvalitet så går det  naturligtvis fortare.

På min dator tar det mellan 2 och 3 minuter per bild att skanna och lagra i 3600 upplösning, 16 bitars färgdjup till TIF-format (c:a 93 MB styck).

### Skanna hela magasin

Jag har inte lyckats med detta ännu, max 32 bilder i sträck. Det kan bero på strömsparinställningar.

Men annars så skannar den på ganska bra!

### Skanna enskild bild via diabildshållaren

Tänk på att ha ett tomt magasin för samma sorts ram som diabilden. Enklast är att låta bilden sitta i magasinet. Sedan kan man enkelt byta bild i diabildshållaren efter behov.

## Om något går snett

Stäng av! Starta om, dvs vanlig Windowshantering!

## Hjälp

Finns men inte på svenska.

Man kan lägga en länk till :C:\WINDOWS\twain_32\CyberViewX_MS\HELP\Filmscan.pdf