För att underlätta skanning visas nedan ett exempel på inställning för inskanning av magasin.

När man skannar hela magasin är det bästa att köra CyberViewX separat och inte inifrån ett bildbehandlingsprogram, detta för att undvika stopp under scannigen och för att få färdiga filer.

Välj ”Preferences” under scan-menyn, se nedan

Preferences  har 4 flikar

Inställningar under Scan – Preferences flik1:

Prescan resolution:

Upplösning vid  prescan, vid multiskanning dvs hela magasin är det inte lämpligt att köra prescan

Default scan resolution:

3600 högsta värde motsvarar ungerfär en 16 Megapixelkamera

3000 motsvarar ungerfär en 11 Megapixelkamera

2400 motsvarar ungerfär en 7 Megapixelkamera

Det är svårt att säga exakt vard som motsvarar kvaliten på ett dia, det beror på hur god kvalitet originalet har och hur finkornig film man har. För att vara säker bör man välja 3000 och uppåt

Color depth, 16bits högst antal nyanser vid inskanning

För absolut högsta  kvalitet välj skanning i 16bit, 8 bits fungerar också, det kan vara en fördel att skanna i 16bit  och sedan konvertera till 8bit.

Scan mode Quality- kvalitet prioriteras.

Inställningar under Scan – Preferences flik2:

Denna inställning kan rekommenderas

”Digital noise reduction”, minskar den grynighet som ibland uppstår när man skannar dior.

Fungerar hyggligt men kan ta lite av konturskärpan.

Inställningar under Scan – Preferences flik3:

Scannern väljer hur stor yta från dian som skannas, detta är inte nödvändigt att ändra.

Inställningar under Scan – Preferences flik4:

Digital ICE:

Automatisk  borttagning av damm från diat, vid Kodachrome-dior skall man inte köra ICE det ger konstiga effekter i  bilden, annars mycket bra att använda

GEM:

Är en teknik för reducering av grynighet.

Varning;

Hade problem med detta, fick helt svarta bilder när detta var ikryssat.

ROC: restore av Original Colors, om man har dior som tappat färg el dylikt, var försiktig med denna funktion, testade på en solnedgångsbild och programmet korrigerade bort det röda kvällsljuset!

OBS! Meny nedan är endast aktuell vid prescanning

Scanmenyn:

Välj , en bild (Current frame) eller flera (Multi scan to File)

Vid val av  ”Multi scan to File” visas detta val:

Vid helt magasin ange antal bilder i magasinet . Man kan även välja del av magasin genom att mata fram till en viss bild och ange valfritt antal

Inställningar för filnamn och typ:

Directory: där filerna skall sparas

Base File Name: Ange vilket filnamn de sparade  filerna skall ha

Trailing index after Base File Name:  anger hur många siffror som löpnumret innehåller.

Denna inställning ger filnamn image001,image002, image003 osv.

Om man vill start med annat nummer än ett 001 kan man ange det under ”Options” klicka då i

”User defined Start Number” och ange ett nummer.

File type:

TIF för okomprimerad

JPG med olika kvaliteter, ”Best” är inte den högsta jpg-kvaliteten enligt Photoshop.

För högsta jpg-kvalitet spara i TIF och konvertera sedan själv med annat program t.ex. Photoshop

Några viktiga tips:

När man skannar CS-magasin/CSramar, gör den orange plastbiten på ändan av armen att mer än ett dia kan matas in till skannerläget. Denna plast skall då skjuts tillbaka, gör detta genom att försiktigt trycka ner den yttersta ändan och sedan föra den i så långt det går åt andra hållet.

Skanningtid vid maximal kvalitet är ca 3min per bild, således ca 2,5 tim för ett 50-magasin

Om man väljer lägre kvalitet på upplösning färgdjup och kvalitet så går det  naturligtvis fortare.

Provskanna ett mindre antal för att testa resultatet.

Snåla inte på upplösning, det är ju synd att behöva skanna om senare om man tex kommer på att man vill göra en delförstoring av en bild.

Ibland kan en inskanning för ett magasin stopp under skanningen. Att trycka på kommandot ”Reload Magazine” kan minska risken för att detta inträffar.

Det kan vara problem med tunna ramar i magasin, bilderna ligger löst mellan väggarna i magasinet.

Det kan ibland hjäla att luta skanner så att ramarna ligger mot ena kanten i magasinet, prova dig fram om du har detta problem.